## Slide 1
万助军
zhujun.wan@hust.edu.cn
华中科技大学光学与电子信息学院
第六章 傅立叶光学

## Slide 2: 6.5 光学信息处理
6.5.1 阿贝成像理论和阿贝-波特实验
6.5.2 相干光学信息处理
6.5.3 非相干光学信息处理

## Slide 3: 阿贝成像理论—二次衍射成像
第一次衍射：物体可视为一个复杂的二维光栅，被单色平面波照射时，发生夫琅禾费衍射，在显微物镜的后焦面上形成物体的夫琅禾费衍射图样。假定物体是一个一维矩形光栅，衍射图样是一系列对应不同衍射级次的分立点。
第二次衍射：由于显微镜的物面靠近透镜的前焦面，因此像面到物镜的距离比物镜焦距大得多，后焦面至像面的距离远大于置于焦面位置的孔径光阑（出瞳），因此从后焦面至像面的传输，可视为再一次的夫琅禾费衍射（也可将第一次衍射图样中的各级次视为点光源，它们发出的次级子波发生干涉）。

## Slide 4: 阿贝成像理论—二次衍射成像
从傅里叶光学观点来看，发生两次夫琅禾费衍射，物体的复振幅分布经两次傅里叶变换，在像面复原，只是自变量反号，因此成的是倒像。
要使物体的复振幅完全复原，两次傅里叶变换必须是准确的，但实际上由于受限于物镜孔径，物体的角谱不能全部参与成像，因此要获得一个完全复原的像是不可能的。
以单色平面波照射周期为d的矩形光栅物体，物光波的角频为零频、基频、2倍频、···的系列，对应透镜后焦面的衍射级次为零级、±1级、±2级、···
基波的空间频率为1/d，其波矢与光轴夹角为sinθ1=λ/d，其他高频波矢与光轴夹角为sinθ1的整数倍。

## Slide 5: 阿贝成像理论—显微镜的分辨本领
减小出瞳孔径，参与成像的高频成份越来越少，则像越来越模糊，但只要±1级频谱能够参与成像，总是可以形成一个周期为d的周期性结构的像。
只有当±1级频谱都被出瞳阻挡时，成像才最后消失。
可把±1级频谱参与成像作为成像的必要条件，或者视为显微镜可以分辨光栅物的条件。
此为显微镜能够分辨的最小周期
物镜孔径角的正弦：
此为显微镜分辨本领

## Slide 6: 显微镜的分辨本领—阿贝成像理论与瑞利判据
根据阿贝成像理论得到的分辨本领：
根据衍射理论和瑞利判据得到的分辨本领：
二者形式完全相同，系数0.61源于前者采用狭缝光阑来滤除±1级之外的衍射级次，而后者为圆孔光阑。

## Slide 7: 阿贝-波特实验
实验装置：
以单色平面波照射细丝网格面，在第一个透镜后焦面得到网格状物体的频谱，再经第二个透镜（图中未画出）变换，在其后焦面可复现物体的倒像。
在第一个透镜的后焦面（也是第二个透镜的前焦面）上放置各种形状的光阑，对频谱进行滤波，在像面将复现不同的像。
网格的频谱
网格的像

## Slide 8: 阿贝-波特实验
空间滤波器：置于频谱面即第一个透镜后焦面处的各种光阑。
以水平和竖直方向的狭缝光阑进行空间滤波，分别得到竖直和水平方向的像结构。
实验说明，对像的水平和竖直结构起作用的，分别是角谱的竖直和水平分量。

## Slide 9: 阿贝-波特实验
以圆孔屏挡住除中央亮点之外的所有其他频率分量（仅保留零频分量），像面上将观察到均匀亮度。
以小圆屏挡住频谱面中央亮点处的频谱分量（即零频分量），将观察到对比度反转的像。

## Slide 10: 阿贝-波特实验
如果以栅格状光阑挡住频谱中的奇数或者偶数分量，将观察到倍频像。
原始像
倍频像

## Slide 11: 6.5 光学信息处理
6.5.1 阿贝成像理论和阿贝-波特实验
6.5.2 相干光学信息处理
6.5.3 非相干光学信息处理

## Slide 12: 相干光学处理系统
典型相干光学处理系统：透镜和构成一个4f系统，点光源S和透镜为物面提供均匀照明。
频谱面：
像面：
二次傅里叶变换成倒像，因此以上第二次傅里叶变换可视为傅里叶逆变换+图像倒转。

## Slide 13: 相干光学处理系统
以光阑在频谱面上对物体的角谱进行空间光调制（包括振幅和相位调制）：
在像面观察到的是滤波之后的频谱的傅里叶变换：

## Slide 14: 相干光学处理系统
根据阿贝的二次衍射成像理论，显微镜光学系统虽然只有一个透镜，而非4f光学系统，仍然可以视为一个相干光学处理系统，其频谱面为物镜的后焦面。
前提条件：物体置于物镜前焦面附近，像距远大于物镜焦距。

## Slide 15: 相干处理的应用1—位相物体的观察
显微镜观察的某些物体，其透明度很高（如未染色的细胞），以至难以分辨其细节。但是光通过这样的物体，往往产生随空间变化的相移。而人眼只对光的强度产生响应，无法感知相位的变化。
以单色平面波照射物体，透射光波的复振幅分布为：
假定，取泰勒展开式前两项。
在显微物镜后焦面上得到物体的频谱：
其中代表零频分量，即光场中的直流分量。

## Slide 16: 相干处理的应用1—暗场法
在频谱面上放置一个小圆屏，滤除零频分量之后的频谱为：
在像面上（像面坐标反向选取）得到的光场为：
光强为：
这种将位相分布转换为光强分布的方法，称为暗场法或者纹影法。
由于频谱中的直流分量被滤除，在像面上观察到的是暗背景上反映物体位相变化的纹影。
当物体没有引起位相变化时，像面上将呈现一片暗视场。
不足之处：光强分布不是位相分布的线性函数，分析不便。
注意：Φ(u,v)中的零频分量亦被滤除。

## Slide 17: 相干处理的应用1—泽尼克相衬法
位相物体之所以不能呈现光强分布，是因为：
光场中高强度的直流分量与低强度的非直流分量之间存在相位差，相互之间无干涉；
直流分量代表背景光场即噪声，而非直流分量代表调制光场即信号，信号被掩盖在噪声中。
如果能够在直流分量与非直流分量之间引入相位差，调整二者同相位，发生干涉，则可改善像面光场中的信噪比。

## Slide 18: 相干处理的应用1—泽尼克相衬法
取“+”号为正相衬，取“-”号为负相衬。
变相板：在显微物镜的后焦面插入变相板，其中心以薄膜层（对零频分量）引入或者相移，并产生一定的衰减，振幅透过率为A。
在频谱面上，变相板之前的频谱为：
在频谱面上，变相板之后的频谱为：

## Slide 19: 相干处理的应用1—泽尼克相衬法
变相板之后的频谱：
像面光场分布：
像面光强分布：
图像对比度：
图像对比度与相衬板中心的振幅透射系数A相关；
根据瑞利判据，人眼能够分辨的最小对比度约为0.1；
当A=1、0.01时，可观测的最小位相变化为=0.05、0.0005rad；
若光波长为600nm，相当于光程差5nm、0.05nm，可见相衬显微镜有极高的分辨本领。

## Slide 20: 相干处理的应用1—泽尼克相衬法
相称法是一种将空间相位调制转换为空间强度调制的方法。
电子技术中也有将调幅信号变换为调相信号的方法。
在普通显微镜下不可见的透明物体，在相衬显微镜下呈现光强分布。

## Slide 21: 相干处理的应用1—泽尼克相衬法
实际的相衬显微镜：
照明光源为环形汇聚光波，而非平面波；
相衬板为圆环形而非限于中心位置的圆形。
Why？

## Slide 22: 题外：显微镜技术与诺贝尔奖
荷兰科学家P. Zernike因1932年发明相衬显微镜，于1953年获得诺贝尔物理奖。
德国科学家Ernst Ruska因1932年发明电子显微镜，于1986年获得诺贝尔物理奖。
德国科学家Gerd Binnig和瑞士科学家Heinrich Rohrer因1981年发明扫描隧道显微镜，于1986年与德国科学家Ernst Ruska分享诺贝尔物理奖。
美国科学家Eric Betzig和William E. Moerner（各自独立）因2006年发明了光敏定位PALM显微镜，于2014年获得诺贝尔化学奖。
德国科学家Stefan W. Hell因2000年发明受激发射损耗STED显微镜，于2014年与美国科学家Eric Betzig和William E. Moerner分享诺贝尔化学奖。

## Slide 23: 相干处理的应用2—激光束去噪
激光是一种方向性很好的光束，其截面内的光场分布不是均匀的，而是高斯型分布。
如果激光器的谐振腔镜面上存在沾污的小颗粒，在光斑上就会出现噪点，影响光束质量和激光应用。
高斯场：
频谱：
频谱面内此孔径范围覆盖99%高斯场频谱
取，，，得到。
可见，高斯场的频谱范围是非常窄的。

## Slide 24: 相干处理的应用2—激光束去噪
以透镜和构成的系统作为激光器的准直输出镜，它同时是一种典型的相干光学处理系统。在两个透镜的公共焦面即频谱面上放置一个小孔光阑：
高斯场的频谱范围很窄，可全部通过。
噪点相当于点光源（可以δ函数描述），其频谱为常数，表现为焦面上的均匀照度，只有极少部分频谱能够通过小孔光阑，因此光斑中的噪点被滤除。
事实上，即使通过小孔光阑的极少部分噪点频谱，被再次傅里叶变换，其衍射图样的中央主极大非常宽（因为孔径非常小），表现为一个很弱的均匀背景光。

## Slide 25: 相干处理的应用2—激光束去噪
由于激光腔镜的沾污，输出光斑存在瑕疵。
用于空间滤波的小孔光阑。
处理之后的输出光斑。

## Slide 26: 相干处理的应用3—集成电路瑕疵检查
集成电路芯片的结构非常微细，对洁净度要求非常高，可以用相干光学处理方法，检测芯片上的微小瑕疵或者尘埃。
首先通过透镜变换获得标准芯片表面（以下称物体）的频谱，拍照制成负片。
然后在一个相干处理系统中，将负片置于频谱面上，如果待测芯片没有瑕疵，其频谱与标准芯片完全相同，将被负片完全阻挡，像面上将观察不到任何图像。
如果物体表面有瑕疵或者尘埃，将产生额外的频谱，此部分不能被负片阻挡，在像面上成像，据此判断有无瑕疵或尘埃及其位置。

## Slide 27: 相干处理的应用3—集成电路瑕疵检查
无瑕疵的集成电路：拍照制成负片，用于空间滤波。
待检的集成电路芯片
检测结果

## Slide 28: 相干处理的应用4—以正弦光栅进行图像加减
两个图形“十”和“口”分别位于物面位置：
其频谱为：
正弦光栅置于频谱面上：

## Slide 29: 相干处理的应用4—以正弦光栅进行图像加减
物体的频谱：
正弦光栅的透射系数：
正弦光栅之后的频谱：
像面上的复振幅分布：
在像面中心得到物面两个图形的相加结果。

## Slide 30: 相干处理的应用4—以正弦光栅进行图像加减
同样可以证明，当正弦光栅在频谱面上偏移1/4周期时，在像面中心得到两个图形的相减图形。

## Slide 31: 相干处理的应用4—以正弦光栅进行图像加减
在中心位置实现了两个图形的加减处理。

## Slide 32: 相干处理的应用5—图像识别
物体复振幅为，其频谱为，如果在频谱面上放置一个匹配滤波器，其透射系数为，则透射频谱为，在像面得到光场：
像面光场是物面光场的自相关，在像面中心将观察到一个亮点。

## Slide 33: 相干处理的应用5—图像识别
基于待识别的特征图像，制作匹配滤波器，当图片库中的某个图片上存在特征图像，在像面上将得到特征图像的自相关图像，像面中心出现一个亮点，据此进行图像识别。
例如，公安人员可以从指纹库中的许多指纹照片中，识别出与现场得到的指纹照片相匹配者。

## Slide 34: 相干处理的应用5—图像识别
图像识别的关键是制作匹配滤波器。右图所示的全息记录装置中，将x轴0点取在参考点源即针孔位置，物体（即样板图片）中心位于处，则物平面的复振幅为：
照相底板上的频谱和光强分别为：
注意上式中出现了所需匹配滤波器的透射函数项。

## Slide 35: 相干处理的应用5—图像识别
冲洗之后的照相底片，透射函数为：
将底片置于频谱面上作为空间滤波器，则透射频谱为：

## Slide 36: 相干处理的应用5—图像识别
照相底片之后的透射频谱为：
像面上的复振幅分布为：
位置
位置
位置
以特征图像为物体，通过全息记录装置制作匹配滤波器，置于频谱面上；
如果待识别图片具有特征图像相似的特征，在像面位置将出现一个亮点，据此进行图片识别；
实际的图像识别，可以完全以计算机实现，无需任何光学装置。

## Slide 37: 相干处理的应用5—图像识别
目标图形
待检图像
检测结果

## Slide 38: 6.5 光学信息处理
6.5.1 阿贝成像理论和阿贝-波特实验
6.5.2 相干光学信息处理
6.5.3 非相干光学信息处理

## Slide 39: 非相干处理的应用1—切趾
瑞利判据对两个亮度相近的点物易于判别。如果两个点物的亮度差别很大，比如在天文学中，需要观察一颗亮星附近较暗的伴星，亮星产生的次级极大条纹，亮度可能超过暗星的中央主极大，造成无法判别。
为了将中央主极大之外的次极大“切掉”，可以在孔径光阑之后插入一片高斯切趾的吸收片。它是在玻璃薄板上镀一层非均匀的吸收膜，其振幅透射率从中心向外，以高斯线型递减。

## Slide 40: 非相干处理的应用1—切趾
插入高斯切趾薄片之后，孔径光阑之后的振幅分布由均匀分布变成高斯分布，根据傅里叶变换特性，其衍射图样仍为高斯分布，旁瓣被切除。
右图为理想情况，事实上，高斯函数被一个圆域函数或者矩形函数截断，仍然会存在旁瓣，只是比切趾之前降低了，因此切趾参数有待优化设计。
1—切趾之前
2—切趾之后

## Slide 41: 非相干处理的应用2—变迹
针对两个亮度接近的点源，为了提高分辨本领，可以通过改变孔径面上的振幅透过率，让中央主极大的宽度减小，其代价是次极大略为提高。
1—变迹之前
2—变迹之后

## Slide 42: 致谢
在本课件的准备过程中，参考了华中科技大学竺子民老师编著的《物理光学》教材、浙江大学梁铨廷老师编写的《物理光学》教材、天津大学郁道银老师的《工程光学》课件、电子科技大学叶玉堂老师的《物理光学》课件、中国科技大学崔洪滨老师的《光学》课件、华中科技大学杨振宇老师的《物理光学》课件，在此对各位老师表示衷心感谢！
参考的其他网络资源，来源无法尽述，特此说明。

## Slide 43
Thank You !