## Slide 1
万助军
zhujun.wan@hust.edu.cn
华中科技大学光学与电子信息学院
第六章 傅立叶光学

## Slide 2: 6.1 傅里叶光学概述
6.1.1 傅里叶光学能做什么？
6.1.2 研究内容与研究方法
6.1.3 傅里叶光学基本概念

## Slide 3: 傅里叶光学能做什么？—图像识别
目标图形
待检图像
检测结果

## Slide 4: 傅里叶光学能做什么？—集成电路疵病检测
无瑕疵的集成电路：拍照制成负片，用于空间滤波。
待检的集成电路芯片
检测结果

## Slide 5: 傅里叶光学能做什么？—激光输出处理
由于激光腔镜的沾污，输出光斑存在瑕疵。
用于空间滤波的小孔光阑。
处理之后的输出光斑。

## Slide 6: 傅里叶光学能做什么？—图像加减
在中心位置实现了两个图形的加减处理。

## Slide 7: 6.1 傅里叶光学概述
6.1.1 傅里叶光学能做什么？
6.1.2 研究内容与研究方法
6.1.3 傅里叶光学基本概念

## Slide 8: 近代光学的主要分支和研究内容
 | 几何光学 | 波动光学 | 傅里叶光学
基本观点 | 光是有方向的射线 | 光是电磁波 | 光是信息的载体
基本定理 | 费马原理 | 光波的电磁场理论 | 傅里叶分析 线性系统理论
主要内容 | 成像、象差理论、光学系统设计及像质评价等 | 光的传播、干涉、衍射和偏振特性以及光与物质的相互作用等 | 从信息处理的角度研究光的传播、衍射、成像及光学信息处理等问题

## Slide 9: 光学系统与通信系统
信息
+
载频信号
发射端
通信系统
信息
接收端
光学系统
物体
+
光（自发光
或反射光）
物空间
物体的像
像空间

## Slide 10: 光学系统与通信系统
通信系统中的
信号调制
物体对光学
信号的调制
振幅调制
频率调制
相位调制
t
t
t
x
y
振幅调制
相位调制
时间域
空间域
光是光学系统中的载波，物体对光的振幅和相位等产生调制，使其携带物体的信息。

## Slide 11: 光学系统与通信系统的相似性
线性不变系统
光学系统
H
——表示卷积；h——表示脉冲响应函数
通信系统
H
傅里叶(逆)变换
傅里叶(逆)变换

## Slide 12: 光学系统与通信系统的比较
 | 通信系统 | 光学系统
基本功能 | 信息收集和传递 | 信息收集和传递
信号调制形式 | 时间域 | 空间域
基本性质 | 线性和不变性 | 线性和不变性
特性描述 | 时间脉冲响应和 时间频率响应 | 空间脉冲响应和 空间频率响应
频域分析方法 | 时间傅里叶变换 | 空间傅里叶变换

## Slide 13: 什么是傅里叶光学
光学
通信与信息理论
傅里叶光学（信息光学）
傅里叶光学基于傅里叶变换的方法和线性系统分析理论，研究光在一定条件下的传播、衍射和成像等现象。

## Slide 14: 傅里叶光学的主要研究内容与研究方法
光在空间的传播（衍射、干涉等问题）；
光学成像（相干与非相干成象系统）；
光学全息（包括计算全息）；
光学信息处理（相干滤波、相关识别等）；
光学变换、光计算、光学传感等。
傅里叶变换分析
线性系统的
信号分析理论
研究内容：
研究方法：

## Slide 15: 6.1 傅里叶光学概述
6.1.1 傅里叶光学能做什么？
6.1.2 研究内容与研究方法
6.1.3 傅里叶光学基本概念

## Slide 16: 1. 平面波的复振幅分布与空间频率
平面波的复振幅：
当平面波的波矢量k位于xz平面内时，在平面内的复振幅：
在z=z0平面内的等相位点是x=常数的直线。

## Slide 17: 平面波的复振幅分布与空间频率
该平面波照明z=z0平面的效果，等相位点即复振幅相等的点是x=常数的直线。
x方向空间周期：
空间频率：
y方向空间周期：
空间频率：
以空间频率(u=cosα/λ, v=0)来表示平面波照明z=z0平面产生的复振幅分布：
这个在z=z0平面上周期分布的复振幅：

## Slide 18: 平面波的复振幅分布与空间频率
当方向余弦为(cosα, cosβ)的平面波照明平面，产生的复振幅分布：
在平面内的等位相线即复振幅相等点的方程：
空间周期：
空间频率：
这个在z=z0平面上周期分布的复振幅：

## Slide 19: 以空间频率描述平面波
以空间频率(u=cosα/λ, v=cosβ/λ)来表示平面波在平面内的复振幅：
事实上，空间频率(u=cosα/λ, v=cosβ/λ)完备的描述了一支沿方向(u=cosα, v=cosβ)传播的单色平面波。
或者说，任意一支单色平面波，均可以一个空间频率来唯一描述。
注意：空间频率(u, v)实际上是单色平面波(u=cosα, v=cosβ)照明平面产生的周期性复振幅分别沿(x, y)方向的周期。

## Slide 20: 2. 单色波场中的复杂复振幅
不同传播方向的单色平面波照射在一个观察屏上，观察屏上的复振幅分布由这些平面波叠加而成。
或者说，如果我们在观察屏上看到某个图案（光强分布），它对应一定的复振幅分布。一般情况下，这个复振幅分布是非常复杂的，它不是由一个平面波照射形成的，往往是由许多不同传播方向的平面波叠加而成，并且每个平面波的幅度和相位各不相同。

## Slide 21: 单色波场中的复杂复振幅
对于单色波场中的复杂复振幅分布，可以采用傅里叶分析法，分析其中不同空间频率的平面波各占多少比重及相对相位，注意每个空间频率对应一个传播方向的单色平面波。
事实上，观察屏上的复杂复振幅合成过程中，可能有其他如球面波、柱面波的参与，但是仍然可以分解为平面波的叠加，理论上，傅里叶分析有足够的精度。

## Slide 22: 复杂复振幅的傅里叶分析
复杂复振幅分布可以描述为不同空间频率成份的线性叠加：
各频率成份所占比重：
函数是的二维傅里叶变换：
而函数是的傅里叶逆变换：

## Slide 23: 复杂复振幅的傅里叶分析
函数描述了复杂复振幅中都有那些空间频率成份，以及各成份所占比重及相对相位。
称为的空间频谱或者频谱，因为其中每个空间频率代表一个平面波传播方向，因此也叫角谱。
由角谱可以唯一确定一个复振幅分布。

## Slide 24: 基元函数的完备性与正交性
数学上，任意复振幅是一个非周期函数，可表征为代表单色平面波的基元函数exp[i2π(ux+vy)]系列的线性叠加，这要求该基元函数空间满足完备性和正交性。
完备性：任意非周期函数均可表征为该基元函数系列的线性叠加。
正交性：基元函数满足以下条件：
注意不要求式中m、n必须为整数。

## Slide 25: 角谱中低频和高频成份的贡献
以一个傅里叶级数来近似周期性方波，可以看到，取级数序列的前5项（仅考虑低频成份），即可勾勒出方波的轮廓；随着级数项数的增加（高频成份参与），对方波的近似程度增加。
以平面波及角谱来描述任意平面上的复振幅分布（图像）：
角谱中的低频成份构成图像的轮廓，高频成份描绘图像的细节。

## Slide 26: 3. 光波分析回顾
通过第二章光波分析知道，一个混合不同（时间）频率成份的复杂光波，总是可以通过傅里叶分析方法，得到其中不同频率成份所占比例，然后以这些频率成份及其比例系数，重新描述所分析的复杂光波。
注意此处的频率是指光波的时域重复频率，与光的波长即颜色对应。

## Slide 27: 光波分析回顾
分析复色光中都有哪些频率（波长，颜色）成份，各频率成份所占比重。
根据上述分析结果选择所需频率成份，按照给定的剂量进行配色，可以合成最初的复色光。

## Slide 28: 复杂光波分析与复杂复振幅分析
在时间域，光波的特性由时域重复频率确定，它对应光波的波长即通常意义上的颜色。
在空间域，单色平面波的特性由空间频率确定，它对应光波的不同传播方向（固定波长，不同方向对应不同空间频率）。
复杂光波的分析，分析结果是光波的时域频谱，采用一维傅里叶变换，因为时间是一维的。
复杂复振幅的分析，分析结果是光波的空间频谱即角谱，采用二维傅里叶变换，因为虽然空间是三维的，但是平面波的方向余弦满足如下关系，两个独立变量即可确定一个平面波的方向。

## Slide 29: 单色波照射孔径产生的复杂复振幅分布
理想的单色平面波，应该是沿着某个方向传播，波列长度无限延伸；而在垂直传播方向上，波面是无限延伸的。
以单色平面波照射孔径，透射光波虽然具有“类似”平面波的性质，但是波面不再是无限延伸的，因此孔径后面的光场复振幅实际上是复杂的，可视为许多不同空间频率的平面波的叠加结果，在孔径之后某个位置的重新叠加，产生某种振幅和光强分布，此为光的衍射。
类似问题：在第二章光波的分析中有提到，一个有限长度的波列，也是“貌似”单色波，但实际频谱分布是一个sinc函数。

## Slide 30: 4. 衍射屏的透射系数
衍射屏对入射光波的调制作用决定于衍射屏对复振幅的透射系数：
其中为入射到衍射屏上的光波复振幅，为透射光波（在紧靠衍射屏后的平面）的复振幅。
一般地，透射系数是一个复函数，包括模和幅角两部分。
透射系数的幅角为常数的衍射屏称为振幅型衍射屏，只对入射光波的振幅产生调制。
透射系数的模为常数的衍射屏称为位相型衍射屏，只对入射光波的位相产生调制。

## Slide 31: 几种典型衍射屏的透射系数
狭缝衍射屏
其中矩形函数：
矩孔衍射屏

## Slide 32: 几种典型衍射屏的透射系数
圆孔衍射屏
其中圆域函数：
矩形光栅

## Slide 33: 几种典型衍射屏的透射系数
正弦光栅
其中w是光栅总宽度，m是光栅振幅透射系数的极大值与极小值之差，是光栅透射系数变化的频率。

## Slide 34: 透镜的透射系数
透镜由透明材料制成，略去材料吸收和界面反射，透镜可视为位相型衍射屏。
（略去了常数项knd0）
其中：
（根号中展开并保留2项）

## Slide 35: 透镜的透射系数
得到透镜的透射系数：
考虑透镜总有一定的孔径，引入光瞳函数：
考虑透镜的孔径效应之后，透射系数表示为：

## Slide 36: 致谢
在本课件的准备过程中，参考了华中科技大学竺子民老师编著的《物理光学》教材、浙江大学梁铨廷老师编写的《物理光学》教材、天津大学郁道银老师的《工程光学》课件、电子科技大学叶玉堂老师的《物理光学》课件、中国科技大学崔洪滨老师的《光学》课件、华中科技大学杨振宇老师的《物理光学》课件，在此对各位老师表示衷心感谢！
参考的其他网络资源，来源无法尽述，特此说明。

## Slide 37
Thank You !