## Slide 1
万助军
zhujun.wan@hust.edu.cn
华中科技大学光学与电子信息学院
第六章 光的偏振和晶体光学基础

## Slide 2: 7.4 偏光干涉和磁光、电光效应
7.4.1 偏振光的干涉
7.4.2 磁光效应
7.4.3 电光效应

## Slide 3: 平行偏振光的干涉
入射线偏光在波片快慢轴上的分量：
经过波片之后：
经过检偏器之后：
P1
P2

## Slide 4: 平行和垂直干涉系统
只与干涉装置的参数有关
形成干涉背景
与波片的光程有关
形成干涉项
：
：
平行和垂直系统的干涉条纹是互补的。

## Slide 5: 平行和垂直干涉系统
以单色光照明，干涉光强是均匀的，观察不到条纹；旋转波片，则出现4个极大位置和4个消光位置。平行与垂直干涉系统的极大和消光位置正好相反。
以白光照明，干涉极大和消光取决于波长，因此观察屏上呈现均匀的彩色，平行与垂直干涉系统的色系是互补的。

## Slide 6: 楔形晶片的干涉
以单色光照明，等厚干涉条纹，条纹间距：
y

## Slide 7: 汇聚偏振光的干涉
与前面不同，此处晶片光轴垂直于晶面
等倾干涉条纹
L2
L1
L3
L4
观察屏
晶片
P2
P1
S
透镜L3：实现平行光照射偏振片P2。
晶片之后，相互平行的o光和e光，汇聚于L3后焦面上一点，并通过L4成像于观察屏上，形成干涉条纹。
点光源S和透镜L1、L2：实现平行光照射偏振片P1、汇聚光照射晶片。

## Slide 8: 汇聚偏振光的干涉
晶片中的o光、e光存在光程差，因此在观察屏上产生干涉条纹。
以相同倾角入射晶片的光线，对应同级干涉条纹，因此产生圆环状等倾条纹。
中间沿轴线的一支光线，不会发生双折射，而两个偏振片正交，因此中心是暗斑。
以某个角度入射的光线，o光、e光在主平面内离散为不同角度，但从晶片出射时，相互平行，汇聚于L3后焦面上一点，被L4成像于观察屏上。
参与干涉的o光、e光强度，取决于主平面与偏振片的夹角，从P2出射的复振幅为，因此在的四个方向，产生暗条纹。

## Slide 9: 汇聚偏振光的干涉
垂直干涉系统
等倾条纹中出现暗十字刷
平行干涉系统
等倾条纹中出现亮十字刷
垂直和平行干涉系统，干涉条纹互补。

## Slide 10: 平行偏振光的干涉光谱

## Slide 11: 平行偏振光的干涉光谱
傅里叶变换
时域
单个波片 – 输入1个光脉冲，输出2个光脉冲
两个波片 – 输入1个光脉冲，输出3个光脉冲
n个波片 - 输入1个光脉冲，输出n+1个光脉冲
输出脉冲序列可以表示如下：
有限冲击响应（FIR）系统
频谱响应：傅里叶级数
—光矢量沿波片快轴和慢轴的偏振分量之间的时延。

## Slide 12: 平行偏振光的干涉光谱
n=10
n=50
n=100
以傅里叶级数来近似方波，级数项越多，近似程度越好。
波片堆的频谱响应是一个傅里叶级数，适当设计序数系列，可用于拟合任意频谱。

## Slide 13: 平行偏振光的干涉光谱
级数项数更多，但上升和下降沿存在抖动，不符合要求。
级数项数更少，但谱线满足应用需求。
基于玻片堆的光学梳状滤波器
关于系数序列的设计方法，数字滤波器技术中已有现成公式。

## Slide 14: 7.4 偏光干涉和磁光、电光效应
7.4.1 偏振光的干涉
7.4.2 磁光效应
7.4.3 电光效应

## Slide 15: 物质的旋光特性
石英晶体中的旋光现象
旋光检测装置
旋光：当一束线偏振光通过某种物质时，光矢量的方向会随着传播距离的增大而逐渐转动。
α—旋光率
迎着光线传播方向观察：
左旋物质—光矢量逆时针偏转
右旋物质—光矢量顺时针偏转

## Slide 16: 旋光现象的物理解释
菲涅尔的唯象解释：
1）将入射线偏光看成是左旋、右旋圆偏光的合成
2）左旋、右旋圆偏光在物质内部的折射率不同，因而从物质中出射时获得的位相差不等。

## Slide 17: 旋光现象的物理解释
3）振幅合成
引入参量：

## Slide 18: 旋光现象的物理解释
4）结果讨论
若左旋圆偏振光传播速度快，nL<nR，θ>0，光矢量向逆时针方向转动；
若右旋圆偏振光传播速度快，nL>nR， θ<0，光矢量向顺时针方向转动。

## Slide 19: 菲涅尔组合棱镜实验
将左旋石英和右旋石英棱镜交替胶合起来，石英晶体的光轴均平行于棱镜底面；
在相邻棱镜界面，比如从左旋棱镜射到右旋棱镜，对左旋圆偏光是从光疏介质射向光密介质，对右旋圆偏光是从光密介质射向光疏介质，二者偏向相反方向。
经过多个交替的棱镜，两束光逐次向相互分离的方向偏折，最后射出分得很开的左旋圆偏光和右旋圆偏光，实验验证了菲涅尔的唯象解释。
对旋光特性的本质解释，要考虑分子结构，以量子理论分析光与物质的相互作用。
A
B
C
D
E
R
R
L
L
R
1
2
3

## Slide 20: 菲涅尔组合棱镜实验
a）普通的石英棱镜，当钠黄光通过时，左旋和右旋部分之间夹角27″。
b）在一些精密光学仪器中，为避免因旋光造成光谱分裂，采用科纽棱镜。
c）双凸透镜也可以由左旋和右旋两个平凸透镜胶合而成。

## Slide 21: 磁致旋光效应
1846年，法拉第发现在磁场作用下，一些本来不具有旋光性的物质也产生了旋光性，称为磁致旋光效应或者法拉第效应。
V——维尔德常数；B—磁场强度；d——光在物质中通过的距离
非均匀磁场中：

## Slide 22: 几种物质的维尔德常数
物 质 | 温 度 / ℃ | V/[弧度/(特米)]
磷冕玻璃 轻火石玻璃 水晶[垂直光轴] 食盐 水 磷 二硫化碳 TGG晶体[铽镓石榴石] TSAG晶体[铽钪铝石榴石] | 18 18 20 16 20 33 20 - - | 4.89 9.22 4.83 10.44 3.81 38.57 12.30 40@1064nm 48@1064nm

## Slide 23: 法拉第效应的非互易性
旋光物质的固有旋光性与光的传播方向有关，比如左旋物质：
迎着光传播方向观察，光矢量总是左旋；
在统一坐标系中观察，光正向和反向传播时，光矢量的偏转方向相反；
光正反两次通过物质，光矢量回到原位。
法拉第效应的旋光方向决定于外加磁场方向，与光的传播方向无关：
在统一坐标系中观察，光正向和反向传播时，光矢量的偏转方向相同；
光正反两次通过物质，光矢量不会回到原位，即法拉第效应具有不可逆性，或者非互易性。

## Slide 24: 法拉第效应的科学应用—电子量糖计
自动测量量糖计：通过测量糖溶液的旋光角来测定浓度
偏振器N1与N2正交，处于消光位置；
糖溶液使光矢量发生偏转；
法拉第盒由螺线管和置于其中的维尔德常数较大的物质组成；
通过调节螺线管的电流，改变法拉第盒的旋光角，使系统重新回到消光位置；
通过螺线管的电流，读出糖溶液的浓度。
通过引入法拉第盒，免去手动量糖计那样转动检偏器。

## Slide 25: 法拉第旋光非互易性的应用—偏振相关隔离器
两个偏振片的透光轴成45°夹角，通过圆筒状永磁环对旋光片施加磁场，旋光角为45°；
旋光片材料是一种人造单晶薄膜：稀土铁石榴石，起初旋光角随磁场近似线性增加，当磁场达到饱和值，旋光角也达到饱和，不再增加；
饱和磁场是此人造单晶的固有属性，饱和旋光角大小则取决于单晶薄膜的厚度。
正向光经P1后逆时针旋光45°，顺利通过P2；反向光经P2后逆时针旋光45°，光矢量与P1正交，被隔离。
入射光必须是线偏光且光矢量需对准P1才能无损耗的通过，否则正向光也会产生损耗甚至被隔离，因此称为偏振相关型光隔离器。
光隔离器

## Slide 26: 法拉第旋光非互易性的应用—偏振无关隔离器
位移晶体：
旋光片+半波片：正向光旋90°，反向光不旋光。

## Slide 27: 法拉第旋光非互易性的应用—偏振无关隔离器
任意偏振态的输入光束，被分成o光、e光分别传输，均能达到输出端口；
反向光因横向偏移，不能回到输入端口。

## Slide 28: 7.4 偏光干涉和磁光、电光效应
7.4.1 偏振光的干涉
7.4.2 磁光效应
7.4.3 电光效应

## Slide 29: 电光效应—纵向泡克尔斯效应
KDP单轴晶体，光轴沿z方向，在垂直于z轴的两端面制作透明电极。
在外电场作用下，单轴晶体变双轴晶体，关于z轴回旋对称的折射率椭球，不再回旋对称。
在xy截面内，椭圆长轴和短轴分别沿x'和y’方向：
γ为纵向电光系数，为o光折射率。

## Slide 30: 电光效应—纵向泡克尔斯效应
偏振光干涉，垂直系统：
半波电压：双折射相位差达到π所需电压。

## Slide 31: 电光效应—横向泡克尔斯效应
在垂直于z轴的两端面制作透明电极。
在外电场作用下，单轴晶体变双轴晶体，关于z轴回旋对称的折射率椭球，不再回旋对称。
在y'z截面内，椭圆长轴和短轴分别沿y'和z方向：
γˈ为横向电光系数，no为o光折射率。

## Slide 32: 电光效应—横向泡克尔斯效应
偏振光干涉，垂直系统：
比纵向电光效应多一个因子d/h，将晶体加工成扁平状，半波电压大大降低。
感生折射率差与外加电场的一次方成正比，称为泡克尔斯效应或一级电光效应。

## Slide 33: 电光效应的应用—光调制器
基于铌酸锂光波导的马赫-曾德尔干涉仪（MZI），通过电光效应改变其中一臂的相位（0、π切换），输出信号则在0、1之间切换，可用作光通信系统发射端的光调制器。

## Slide 34: 电光效应—克尔效应
克尔盒：在密封玻璃盒中充满硝基苯液体，侧面安置一对平板电极，原本消光的正交偏振系统有光射出。表明在电场作用下，硝基苯液体呈现单轴晶体性质。
感生折射率差与外加电场的二次方成正比，称为克尔效应或二级电光效应。
κ—克尔常数

## Slide 35: 液晶的电光效应—诱导偶极子
在外部电场作用下，液晶分子中产生诱导偶极子；
继而诱导偶极子被外部电场驱动，使液晶分子发生偏转。

## Slide 36: 向列相液晶的电控双折射效应
单轴晶体中，当e光波矢量与光轴成夹角θ时，其折射率如下：
向列相液晶中，在外部电场驱动下，液晶分子指向矢（相当于晶体光轴方向）与电场成夹角θ，当e光波法线与电场同向时，其折射率亦可以上式描述。
液晶分子的指向角θ取决于外加电场的大小，因此其双折射是可以电控的，称为：
ECB，Electrically Controllable Birefringence，电控双折射。

## Slide 37: ECB效应的应用——LCOS
LCOS：Liquid Crystal on Silicon，硅基液晶，制作于硅基片上的液晶芯片，通过下面的CMOS电路，可独立控制每个像素的偏压，实现对入射光的振幅或者相位调制。
基于振幅调制的LCOS芯片，通常应用于投影显示领域。

## Slide 38: ECB效应的应用——LCOS
基于相位调制的LCOS芯片，可用于：
程控变焦透镜
程控分束器
程控光束偏转
产生环形光束

## Slide 39: LCOS应用于光束偏转
纯相位调制的LCOS芯片，通过CMOS电路控制每个像素的相位台阶，构建“虚拟”阶梯光栅来实现对入射光的衍射偏转。
因液晶的偏压、响应速度等因素，每个像素的相位调制量受限，一般以2π为模周期性重置，类似闪耀光栅。
闪耀光栅的周期和闪耀角可动态配置，因此可以实现对光束的程控偏转。
LCOS相位光栅可视作对闪耀光栅的量化拟合，兼有闪耀光栅和阶梯光栅性质。

## Slide 40: 致谢
在本课件的准备过程中，参考了华中科技大学竺子民老师编著的《物理光学》教材、浙江大学梁铨廷老师编写的《物理光学》教材、天津大学郁道银老师的《工程光学》课件、电子科技大学叶玉堂老师的《物理光学》课件、中国科技大学崔洪滨老师的《光学》课件、华中科技大学杨振宇老师的《物理光学》课件，在此对各位老师表示衷心感谢！
参考的其他网络资源，来源无法尽述，特此说明。

## Slide 41
Thank You !